## Slide 1: 研究紹介： Bayesian approaches for handling and identifying endogeneity in discrete choice modeling (離散選択モデルにおける内生性とその識別のためのベイズアプローチ)
学術振興会特別研究員 (PD) 渡邉 萌
4月15日 (金) 理論談話会

## Slide 2: 自己紹介
学振PD研究員
学部生~修士の研究テーマ
→ 益城町と共同で実施した訪問調査をベースに災害復興に関する研究
問題意識: 被災・復興による環境の変化が人々の生活に与える影響は？
災害により失うもの・残り続けるもの (ましきラボでの活動を通して)
博士の研究テーマ
周辺環境 (built environment) が人々の (交通) 行動に与える因果効果を定量化する手法の開発
2016年熊本地震における仮設住宅訪問調査の様子
全世帯を対象に聞き取り調査を実施
（17団地 1196世帯 調査実施率81.4%）

## Slide 3: 課題: 居住地の自己選択 (residential self-selection) により生じる内生性
住民の自動車保有率が8割
住民の自動車保有率が4割
都市部
郊外部
公共交通利用志向の高い人
自動車利用志向の高い人
居住地・交通行動に対する心理的な誘因 (主観的な選好) により生じる居住地の自己選択の影響
都市部・郊外部の周辺環境 (built environment) の違い (そのもの) による影響
分析する上で、この2つの影響が混在してしまう現象は内生性と呼ばれる

## Slide 4: 研究の関心: 心理的・主観的な未観測要因により生じるバイアスの補正
土地利用計画と交通計画の望ましい連携: コンパクトシティ・公共交通指向型開発 (TOD)
都市開発に伴う地域特性*の変化が人々の交通行動に与える影響を定量的に把握することが重要
特定の居住地・交通手段への選好といった心理的な誘因による影響
心理的・主観的な影響要因は観測が難しい
*居住地域の環境、公共交通のサービス水準、人口密度等
地域特性 (そのもの) が人々の自動車保有に与えている影響
年収・職業等の社会経済属性
左図の差を説明する要因
都市部居住者の
自動車保有割合
郊外部居住者の
自動車保有割合
0%
例: 地域間の自動車保有割合の差
観測データに計量経済学的手法 (多変量解析) 等を適用し，それぞれの要因が与える影響を定量化
心理的・主観的な影響要因が未観測なことで，
分析結果にバイアスが生じる (内生性バイアス)

## Slide 5: 結論: 提案手法により得られた結果
既存手法を用いた分析では，駅までのアクセス距離が人々の自動車保有に与える影響を過大に評価する可能性 → 提案手法の必要性
Chart: 
| 補正無し | 補正有り | 補正無し | 補正有り | 補正無し | 補正有り
 | 0.71829 | 0.69708 | 0.66308 | 0.70604 | 0.64461 | 0.6871
~1,500m
分析結果: 最寄駅までの距離別の自動車保有確率 (分析対象地: 熊本市)
1,501m~3,000m
3,001m~
68.7%
64.5%
70.6%
66.3%
69.7%
71.8%
既存手法
既存手法
既存手法
提案手法
提案手法
提案手法
研究目的
未観測の心理的・主観的な要因による影響 (内生性バイアス) を補正する新たな手法を提案
既存手法による分析結果 (補正無し)
提案手法による分析結果 (補正有り)
最寄り駅までのアクセス距離が短いほど自動車保有確率が減少する傾向
最寄り駅までのアクセス距離が短くても自動車保有確率は減少しない
未観測の心理的・主観的な影響要因による影響
(内生性バイアス)
自宅から最寄り駅までの距離
自動車保有確率

## Slide 6: 居住地選択と交通行動の間に生じる内生性とその対処法

## Slide 7: 計量経済学における内生性
外生性 :
内生性 :
: 被説明変数
: パラメータの真値
推定されるパラメータ の期待値は *
: 説明変数の分散
: 説明変数と誤差項の共分散
: 説明変数
:誤差項 (未観測変数を含む)
＊または
鹿野繁樹: 新しい計量経済学, 日本評論社, 2015.
は外生変数
は内生変数
と関係する未観測変数や
観測誤差 などを含む
(線形回帰モデルの例)
内生性によりパラメータの推定値にバイアスが生じる (内生性バイアス)
説明変数
被説明変数
誤差項
の へ直接与える影響と誤差項 を介して与える影響を区別できない
知りたい関係
説明変数が誤差項と相関

## Slide 8: 居住地域の特性が交通行動に与える影響
居住地域特性
交通行動
誤差項
知りたい関係
居住地域特性: 居住地域の環境、交通サービス水準、人口密度 等
交通行動
(交通手段選択 等)
居住地域特性
一般的な分析・予測では、地域特性は外生変数であると仮定

## Slide 9: 居住地の自己選択と欠落変数により生じる内生性
居住地域特性
交通行動
誤差項
知りたい関係
公共交通利用を前提に
駅近郊に居住する
交通行動と居住地に対する選好
公共交通の利用頻度が多い人
交通行動と居住地に対する選好
例：居住地の自己選択 (residential self-selection)
未観測の場合、誤差項 に含まれる
欠落変数 (omitted variables) により生じる内生性
交通行動と居住地に対する選好が誤差項に含まれることにより、
説明変数である居住地域特性は誤差項と相関する (内生変数)
駅近郊
選択

## Slide 10: 居住地選択と交通行動の間に生じる内生性への対処法
内生性バイアスの原因を観測 (データ取得) することにより，バイアスを補正する手法
内生性バイアスの発生構造を明示的にモデル化することにより，バイアスを補正する手法
一般的な統計モデル，傾向スコア法，構造方程式モデリング 等
サンプルセレクションモデル，操作変数法* (操作変数モデル, BLP法、コントロール関数法) 等
公共交通利用を前提に
駅近郊に居住する
例：選好を調査により観測
※ 断面データを用いて交通行動に生じる内生性バイアスを補正する場合
Mokhtarian, P. L., & Cao, X. (2008). Examining the impacts of residential self-selection on travel behavior: A focus on methodologies. Transportation Research Part B: Methodological, 42(3), 204-228.
欠点：内生性バイアスの原因を調査により完全に観測することは困難
欠点：モデルの開発が不十分であり、限られたケースにしか対応できない
利点：バイアスの原因が完全に観察されていない (内生性の原因となる欠落変数が存在する) 場合でも補正が可能
利点：既に様々な手法が整備され、多くのケースに対応可能
* ここでは操作変数を用いて補正を試みる手法全般を指す

## Slide 11: 研究課題
内生性バイアスの原因となる選好を完全に観測することは困難
サンプルセレクションモデルや操作変数法はバイアスの原因が未観測の場合でも補正が可能であるが、適用できる場面が限られている
サンプルセレクションモデル: 交通行動が連続値 (走行距離など)、かつ居住地の選択肢が２値 (都市部・郊外部など)
操作変数法*: 離散的な交通行動 (交通手段選択など) の選択肢相関を考慮する必要がある場合や，
既存の補正手法の整理から見えた課題
→ 想定する交通行動や居住地の自己選択が非常に制限される
内生変数が2値，また内生変数の数が多い場合に対応可能な方法の開発が不十分
*Mixed logit + コントロール関数法を組み合わせる方法は，選択肢相関を記述しながら内生性バイアスを補正可能

## Slide 12: (博論の) 研究目的
居住地選択と交通行動の間に生じる内生性に対処するサンプルセレクションモデルと操作変数モデル*を拡張
３章：２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
４章：多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
５章：選択肢相関を記述する多項型の操作変数モデル* の提案
２章：既存のサンプルセレクションモデルと操作変数モデル
：パラメータの識別問題に対するベイズアプローチ
*操作変数モデル: プロビットモデルの構造に操作変数を組み込んだモデル
発表内容

## Slide 13: 既存のサンプルセレクションモデルと提案モデルの関係
 | 2項選択 | 多項選択
連続選択 | 既存手法＊ | 4章
2項選択 | 3章 | 4章
多項選択 |  | 
居住地選択
交通行動
＊：Heckmanが提案したサンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003) が居住地選択ー交通行動間の内生性に対処するために適用されている
Mokhtarian, P.L., Van Herick, D., 2016. Viewpoint: Quantifying residential self-selection effects: A review of methods and findings from applications of propensity score and sample selection approaches. Journal of Transport and Land Use 9, 9–28.
Zhou, B., Kockelman, K.M., 2008. Self-selection in home choice: use of treatment effects in evaluating relationship between built environment and travel behavior. Transportation Research Record 2077, 54–61.

## Slide 14: サンプルセレクションモデルのアプローチ
居住地 (例: 都市部・郊外部)
交通行動
誤差項
知りたい関係
交通行動と居住地に対する選好
都市部
郊外部
Zhou, B., Kockelman, K.M., 2008. Self-selection in home choice: use of treatment effects in evaluating relationship between built environment and travel behavior. Transportation Research Record 2077, 54–61.
サンプルセレクションモデル
居住地別における交通行動 (例: 走行距離) の差分
居住地域特性が交通行動に与える影響を、
「地域特性が異なる居住地間における交通行動の差」として捉える
居住地域特性
都市部
郊外部
地域特性が異なる居住地の例
公共交通へのアクセス
公共交通へのアクセス
道路混雑、人口密度 高
広い道路・駐車スペース
居住地域特性 の交通行動 へ直接与える影響と，誤差項 を介して与える影響を区別できない

## Slide 15
は個人 ()
サンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003)
居住地選択モデル ( は潜在変数)
交通行動モデル
の場合
の場合
: 共分散パラメータ
: 分散パラメータ
,
,
誤差項の分散・共分散を仮定
※ は連続値
交通行動の観測・欠測に合わせて居住地別に交通行動モデルが切り替わる
居住地選択ー交通行動間に生じている内生性バイアスを共分散パラメータ, により補正
サンプルセレクションモデルの特徴：内生的スイッチング構造 (endogenous switching)
交通行動と居住地 に対する選好
居住地
交通行動と居住地 に対する選好
 | (都市部) | (郊外部)
都市部居住者 | 観測 | 欠測
郊外部居住者 | 欠測 | 観測
 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 観測
表. 交通行動の観測・欠測 (例: 都市部・郊外部)

## Slide 16: 共分散パラメータ の識別問題とその対処：ベイズアプローチ

## Slide 17: 共分散パラメータ の識別問題
バイアスを補正する共分散パラメータ () の識別が不安定になる可能性が示唆
共分散パラメータ () に関する対数尤度関数の表面が平坦に
最尤推定法では推定不可
Fig. に関する対数尤度
具体的な問題点
Copas and Li (1997); Freedman and Sekhon (2010); Hollenbach et al. (2019)
サンプルセレクションモデルの拡張を試みる場合
原因
共分散パラメータ () に関するデータの情報量不足
対応策
事前分布により共分散パラメータ () に関する情報を追加できるベイズモデリングを採用

## Slide 18: 尤度関数が平坦な場合の事前・事後分布の振る舞い
ベイズモデル (事前分布と尤度関数の組み合わせ)
事前分布により情報を追加することで共分散パラメータ () の事後分布を形成することができる
事後分布 (求めたいパラメータの分布)
情報を与えない場合
情報を与えた場合
Gustafson, P., 2015. Bayesian inference for partially identified models: Exploring the limits of limited data. CRC Press, Boca Raton, Florida.

## Slide 19: 事前分布に関する議論 (Gelman and Shalizi, 2013)
事前分布はベイズモデルの仮定の一つで、交差検証などでその妥当性を確認できる
事前分布の役割：データ (尤度関数) に対する感度を調整する (ridge回帰やLasso回帰等の正則化と似た役割)
必ずしも分析者の主観を反映させた事前分布を用いる必要はない
Gelman, A., Shalizi, C.R., 2013. Philosophy and the practice of Bayesian statistics. 103 British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 66, 8–38.
共分散パラメータ () の事前分布に関する感度分析を行い、妥当であると評価された事前分布を採用する
したがって本研究では

## Slide 20: Watanabe-Akaike Information Criterion (WAIC)
WAICにより，全分割交差検証 (LOO-CV) と同等の精度でサンプル外予測精度 (汎化誤差) の評価が可能
Markov chain Monte Carlo (MCMC) サンプリング毎に対数尤度を計算することでWAICを推定
WAIC=-2*(サンプリング毎の対数尤度の平均)+2*(サンプリング毎の対数尤度の分散)
事後分布からのMCMCサンプリングを使用して、効率的かつ高精度でサンプル外予測精度が推定可能
Gelman, A., Hwang, J., Vehtari, A., 2014. Understanding predictive information criteria for Bayesian models. Statistics and Computing 24, 997–1016.
Vehtari, A., Gelman, A., Gabry, J., 2017. Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. Statistics and Computing 27, 1413– 1432.
Watanabe, S., 2010. Asymptotic equivalence of Bayes cross validation and widely applicable information criterion in singular learning theory. Journal of Machine Learning Research 11, 3571–3594.

## Slide 21: まとめ：ベイズアプローチによるパラメータ識別問題への対処
対数尤度関数の表面が平坦になることで，最尤推定法では適切な推定が不可
問題点
共分散パラメータ () に対し分散の異なる事前分布を複数仮定し、
WAICにより推定されたサンプル外予測精度により仮定の妥当性を判断する

## Slide 22: ２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル 多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
サンプルセレクションモデルの拡張

## Slide 23
は個人 ()
サンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003)
居住地選択モデル ( は潜在変数, 2項プロビットモデル)
交通行動モデル
の場合
の場合
: 共分散パラメータ
: 分散パラメータ
,
,
誤差項の分散・共分散を仮定
※ は連続値
交通行動の観測・欠測に合わせて居住地別に交通行動モデルが切り替わる
居住地選択ー交通行動間の内生性を共分散パラメータ, により記述する
サンプルセレクションモデルの特徴：内生的スイッチング構造 (endogenous switching)
未観測である選好 (欠落変数) が原因で生じる内生性バイアスの程度を誤差項の共分散パラメータにより推定
交通行動と居住地 に対する選好
居住地
交通行動と居住地 に対する選好
既存のサンプルセレクションモデルの限界
交通行動 は連続値 (自動車走行距離 等) のみ
またはへの内生的スイッチング構造のみ

## Slide 24
は個人 ()
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
居住地選択モデル
交通行動モデル
の場合
の場合
: 共分散
: 分散
,
誤差項の相関を仮定
Heckmanのサンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003) の拡張
潜在変数 は以下の3変量正規分布に従う
潜在変数を交通行動モデルにも導入することにより、
居住地選択モデルと同様に2値の交通行動を扱う (2項プロビットモデル)

## Slide 25
は個人 ()
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
居住地選択モデル
交通行動モデル
の場合
の場合
Heckmanのサンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003) の拡張
サンプルセレクションモデルの特徴
 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 観測
 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 観測
欠測した交通行動について周辺化
表. 交通行動の観測・欠測
サンプル の居住地選択が1，交通行動が である確率
尤度関数

## Slide 26
は個人 ()
多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
居住地選択モデル
交通行動モデル (2値の交通行動の場合)
の場合
の場合
Heckmanのサンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003) の拡張
…
…
の場合
多項型の内生的スイッチング構造
の中で、 が最大
多項プロビットモデル
交通行動が連続値の場合: 線形回帰モデル
交通行動が2値の場合: 2項プロビットモデル
※ 既存のサンプルセレクションモデル: 2項プロビットモデル
※ 既存のサンプルセレクションモデル: 線形回帰モデル

## Slide 27
多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
Heckmanのサンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003) の拡張
誤差項 の分散・共分散を仮定
交通行動が2値の場合*
交通行動が連続値の場合
交通行動モデル
居住地選択モデル
: 共分散パラメータ
分散パラメータ
*
と の共分散を仮定 (その他は独立)
分散1の等分散， により選択肢相関を記述

## Slide 28
多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
Heckmanのサンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003) の拡張
交通行動が2値の場合*1
交通行動が連続値の場合
交通行動モデル
居住地選択モデル
 | 観測 | 欠測 |  | 欠測
 | 欠測 | 観測 |  | 欠測
 | 欠測 | 欠測 |  | 観測
 | 観測 | 欠測 |  | 欠測
 | 欠測 | 観測 |  | 欠測
 | 欠測 | 欠測 |  | 観測
表. 交通行動の観測・欠測
*1:
欠測した交通行動について周辺化すると
交通行動が2値の場合
交通行動が連続値の場合
例: 交通行動が2値
の場合

## Slide 29: 誤差構造の仮定について
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
受容 (採択) －棄却の反復を必要としないギブスサンプリングにより，効率的にパラメータ の事後分布を近似することが可能
サンプリングされた の取りうる値に制約がなく， の棄却を検討する必要がない
誤差構造を工夫することにより，識別問題を抱えるパラメータ に関して

## Slide 30: パラメータのベイズ推定アルゴリズム (MCMC法)
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
データ拡大法 (data augmentation) により，
潜在変数 をサンプリング
データ拡大法 (data augmentation) により，
欠測した交通行動 , をサンプリング
ギブスサンプリングにより，
交通行動モデルのパラメータ をサンプリング
ギブスサンプリングにより，
居住地選択モデルと共分散のパラメータ をサンプリング
データ拡大法 (data augmentation) により，
居住地選択モデルの潜在変数 をサンプリング
データ拡大法 (data augmentation) により，
交通行動の潜在変数 をサンプリング (交通行動が2値の場合のみ)
ギブスサンプリングにより，居住地選択モデルのパラメータ をサンプリング
MH法*により，居住地選択モデルの相関パラメータ をサンプリング
*メトロポリス・ヘイスティングス法 (MH法)
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
ギブスサンプリングにより，
交通行動モデルと共分散のパラメータ をサンプリング
ギブスサンプリングにより，
交通行動モデルの分散パラメータ をサンプリング
(交通行動が連続量の場合のみ)
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
STEP 6

## Slide 31: 実データを用いた検証
2012年熊本都市圏PT付帯調査への適用：
居住地選択と自動車保有に生じる内生性バイアスの補正

## Slide 32: 多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデルの適用
Chart: 最寄駅までの距離と自動車保有割合の基礎集計
| 3,001m~ (N=869) | 1,501~3,000m (N=669) | ~1,500m (N=1,022)
自動車を保有している | 0.738 | 0.659 | 0.633
自動車を保有していない | 0.262 | 0.341 | 0.367
 | 観測 | 欠測 | 欠測
 | 欠測 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 欠測 | 観測
 | 観測 | 欠測 | 欠測
 | 欠測 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 欠測 | 観測
居住地 (最寄駅までの距離別)
~1,500m
1,501~3,000m
表. 自動車保有の観測・欠測
3,000m~
ATE ()
ATE ()
熊本市内居住者 (2,560人)

## Slide 33: 結果①：WAICと最終対数尤度
 |  | 事前分布 の分散 | 
 |  | 0.10 | 0.20
WAIC | 8436.99 | 8436.77 | 8436.81
 |  | 0.10 | 0.20
WAIC | 8436.99 | 8436.77 | 8436.81
 |  | 事前分布 の分散 | 
 |  | 0.10 | 0.20
最終対数尤度 | -4151.39 | -4151.20 | -4150.80
 |  | 0.10 | 0.20
最終対数尤度 | -4151.39 | -4151.20 | -4150.80
表. 最終対数尤度
表. WAIC
事前分布 の分散が0.30以上の場合，パラメータが収束せず
*全ての共分散パラメータ () に対し，同一の分散を設定
事前分布の分散が大きくなるにつれ，最終対数尤度が上昇 (サンプル内適合度 ↑)
事前分布の分散が0.1のとき，WAICが最小 (サンプル外予測精度が最大)

## Slide 34: 結果②：内生性バイアスの補正によるATEの変化
Chart: 
| 補正無し | 補正有り | 補正無し | 補正有り | 補正無し | 補正有り
 | 0.71829 | 0.69708 | 0.66308 | 0.70604 | 0.64461 | 0.6871
~1,500m
図. 最寄駅までの距離別の自動車保有確率の期待値
1,501m~3,000m
3,001m~
＊補正有り: 事前分布 の分散が0.1
補正無し: 共分散パラメータを0に固定
 |  | 事前分布 の分散 | 
 |  | 0.10 | 0.20
ATE () | -0.02 | -0.02 | -0.03
ATE () | -0.07 | -0.01 | 0.06
 |  | 0.10 | 0.20
 | -0.02 | -0.02 | -0.03
 | -0.07 | -0.01 | 0.06
表. ATE
68.7%
64.5%
70.6%
66.3%
69.7%
71.8%
という居住地の自己選択が生じている可能性
公共交通利用志向の高い人々が駅から距離が近い居住地を選択し，
自動車利用 (保有) 志向のある人々が駅から遠い居住地を選択する
最寄り駅から1,500m以内の居住地への移転を促進しても，自動車保有確率の減少には寄与しない可能性
交通行動と居住地への選好により内生性バイアスが生じていると仮定すると，

## Slide 35: まとめ: サンプルセレクションモデルの拡張
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル 多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル を提案
共分散パラメータ の推定は事前分布 の分散の仮定に対し頑健でないが，WAICにより推定されたサンプル外予測精度の点から事前分布 を評価可能
→ モデルの過剰適合 (過学習) を避けつつ共分散パラメータ を識別
提案モデルを熊本都市圏PT付帯調査データへ適用
居住地から最寄り駅までの距離が自動車保有確率に与える影響は見られない
内生性バイアスを補正しない場合，最寄り駅までの距離が自動車保有に与える影響を過大に評価する可能性を示唆

## Slide 36: 本研究の課題
事前分布の効率的な設定方法に関する検討
事前分布の分散 (や平均) を細かいスケールで区切って厳密な設定を試みると，計算負荷 大
組み合わせ爆発を回避する方法論の開発，機械学習におけるハイパーパラメータの探索 (チューニング) 方法を応用
事前分布の分散とサンプル外予測精度の関係性における線形性・非線形性
提案したサンプルセレクションモデルが適切に内生性バイアスを補正するための条件を精査
バイアスの補正に必要な共分散パラメータを推定するだけでは，内生性バイアスの原因は分からない
→ 実際は様々な選好による影響と社会経済属性による影響が重なり合っている可能性
説明変数によりコントロールすべき影響と，共分散パラメータにより捉える影響を事前に検討 → 調査計画に反映

## Slide 37: 結語
熊本市において，駅周辺への居住移転を促進しても自動車依存の解消にはつながらない可能性
提案モデルはコンパクトシティや公共交通指向型開発 (TOD) 等における居住移転促進の評価に有効
ご清聴ありがとうございました

## Slide 38: シミュレーションデータを用いた検証

## Slide 39: シミュレーションデータの生成手順
*
STEP 1
から をサンプリング (=2,000)
STEP 2
2値データに変換
を2,000サンプル生成
STEP 3
のとき
のとき
が観測
が欠測
が欠測
が観測
欠測の場合、シミュレーションデータから削除
変数 と潜在変数 の関係
*

## Slide 40: 欠落変数による内生性バイアスの発生
居住地選択と交通行動に影響を与える選好が未観測 (欠落変数) であることにより原因で内生性バイアスが生じる
交通行動と居住地 に対する選好
居住地
交通行動と居住地 に対する選好
が観測される場合
が観測されない場合
例: ２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
居住地選択と交通行動に同時に影響を与える変数を欠落させることで，内生性バイアスが発生する
共分散パラメータ により推定する構造

## Slide 41: Average Treatment Effect (ATE: 平均処置効果)
の期待値の差
Average treatment effect (ATE) の計算
 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 観測
 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 観測
表. 交通行動の観測・欠測
因果効果 (ATE)
が観測される場合
が観測されない場合
41
ATEの真値 -0.036

## Slide 42: 検証結果①：事前分布とWAIC
 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.50
0.01 | 2672.63 | 2672.40 | 2673.27 | 2673.41
0.10 | 2661.97 | 2661.00 | 2660.68 | 2660.78
0.20 | 2664.09 | 2663.94 | 2664.48 | 2663.57
0.50 | 2668.85 | 2669.01 | 2670.48 | 2668.17
事前分布 の分散とWAICの関係
事前分布 の分散が0.10の時，WAICが小さい (サンプル外予測精度が高い)

## Slide 43: 検証結果②：事前分布とATE・(WAIC)
 |  | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.50
 | 0.01 | 0.013 (2672.63) | 0.008 (2672.40) | 0.007 (2673.27) | 0.006 (2673.41)
 | 0.10 | -0.031 (2661.97) | -0.035 (2661.00) | -0.035 (2660.68) | -0.035 (2660.78)
 | 0.20 | -0.041 (2664.09) | -0.045 (2663.94) | -0.047 (2664.48) | -0.047 (2663.57)
 | 0.50 | -0.052 (2668.85) | -0.057 (2669.01) | -0.059 (2670.48) | -0.056 (2668.17)
 |  | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.50
 | 0.01 | 0.013 (2672.63) | 0.008 (2672.40) | 0.007 (2673.27) | 0.006 (2673.41)
 | 0.10 | -0.031 (2661.97) | -0.035 (2661.00) | -0.035 (2660.68) | -0.035 (2660.78)
 | 0.20 | -0.041 (2664.09) | -0.045 (2663.94) | -0.047 (2664.48) | -0.047 (2663.57)
 | 0.50 | -0.052 (2668.85) | -0.057 (2669.01) | -0.059 (2670.48) | -0.056 (2668.17)
事前分布 の分散とATE・(WAIC)（ATEの真値=-0.036）
（）はWAIC， 黄色は最小のWAIC
最小のWAICの時 (サンプル外予測精度が最大の時)，真値に近いATEを推定
事前分布の分散を介して共分散パラメータに与えた事前情報の影響を，WAICにより評価することで適切に内生性バイアスを補正

## Slide 44: 誤差構造の仮定とベイズ推定
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル 多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル

## Slide 45: 今後の展開
内生性が問題となる様々な場面への適用
居住地域特性が交通手段選択，自動車利用，世帯の自動車保有台数 等に与える真の影響の分析
自動車保有 (車種選択) と自動車利用の間の内生性 等，その他内生変数が発生する場面への適用
モデルのさらなる拡張
居住地ー交通手段選択モデルをサンプルセレクションモデルにより記述
モデル構造の一部を必要に応じて操作変数モデルに置き換える

## Slide 46
は個人 ()
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
居住地選択モデル
交通行動モデル
の場合
の場合
Heckmanのサンプルセレクションモデル (Heckman, 1979; Heckman et al., 2001; 2003) の拡張
多変量正規分布の条件付き分布より
分散1の正規分布
推定の効率化のため、 と仮定 (後のスライドにて詳述)

## Slide 47: 誤差構造の仮定について
交通行動が2値の場合
交通行動が連続量の場合
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
以下の例を用いて説明
潜在変数の条件付き分布の分散が単純化されるように誤差構造を仮定
の場合
の場合
この意図を
の推定方法を比較
２つの潜在変数

## Slide 48: 誤差構造と の完全条件付き分布
の場合
をサンプリングし，事後分布を近似することが可能 (ギブスサンプリング)
: 事前分布 の平均
: 事前分布 の分散
となるため
変数
パラメータ
パラメータ が含まれない (完全条件付き分布)
パラメータ の条件付き分布は

## Slide 49: 誤差構造と の完全条件付き分布
の場合
パラメータ の条件付き分布は
の完全条件付き分布が導出できず，受容 (採択)―棄却を反復する方法 (MH法＊など) により事後分布を近似する必要
: 事前分布 の平均
: 事前分布 の分散
となる
パラメータ が含まれる
計算負荷 増
*メトロポリス・ヘイスティングス法 (MH法)

## Slide 50: の取りうる範囲に対する制約
の場合
多変量正規分布の分散共分散行列
多変量正規分布の確率密度関数が定義されるためには，分散共分散行列 の行列式は正である必要がある
確率密度関数は
と定義される
行列式
したがって， の取りうる範囲は
サンプリングされた が条件を満たさない場合は棄却 → 計算負荷 増

## Slide 51: の取りうる範囲に対する制約
の場合
多変量正規分布の分散共分散行列
行列式
サンプリングされた の値に関係なく，常に行列式は正
の取りうる範囲に制約を設ける必要がない

## Slide 52: 誤差構造の仮定について
２値の交通行動を扱うサンプルセレクションモデル
多項型の居住地自己選択を扱うサンプルセレクションモデル
受容 (採択) －棄却の反復を必要としないギブスサンプリングにより，効率的にパラメータ の事後分布を近似することが可能
サンプリングされた の取りうる値に制約がなく， の棄却を検討する必要がない
誤差構造を工夫することにより，識別問題を抱えるパラメータ に関して

## Slide 53: 内生性バイアスの要因
のとき：都市部への居住と自動車保有に対し，同時に正 (または負) に働く欠落変数が存在
経済的な要因 (年収) など
事前分布の分散（0.20, ＝0.001）の場合，推定値
居住地選択と自動車保有の両方に影響を及ぼしている社会経済属性が欠落し誤差項に含まれている場合，居住地と自動車保有に対する主観的な選好による内生性と区別できない

## Slide 54: サンプルセレクションモデルと操作変数法*のアプローチにおける違い
交通行動と居住地 に対する選好
地域特性が異なる居住地
交通行動と居住地 に対する選好
サンプルセレクションモデル
居住地域特性が
交通行動に与える影響
交通行動
誤差項
知りたい関係
交通行動と居住地に対する選好
居住地域特性
操作変数
操作変数法
＊操作変数モデル, BLP法、コントロール関数法 等

## Slide 55: 操作変数法*のアプローチ
＊操作変数モデル, BLP法、コントロール関数法 等
交通行動
誤差項
知りたい関係
交通行動と居住地に対する選好
居住地域特性
操作変数
操作変数 (instrumental variables) を導入
居住地域特性 と相関するが、誤差項 とは独立かつ
交通行動 とは直接関係しない変数 ( を通してのみ に影響を与える)
操作変数 の除外制約条件
操作変数 を変動させることで を通した間接的な効果により が変動
内生性バイアスを補正するメカニズム
知りたい関係
このとき，操作変数 と独立である誤差項 は変動しない
は知ることができるため
操作変数と居住地域特性の相関
から
を識別可能
サンプルセレクションモデルによるアプローチとの違い
除外制約条件を満たす適切な操作変数を用いることで、交通行動を区別したり () 居住地選択モデルを推定する必要なく、内生性バイアスを補正可能

## Slide 56: 多項型の居住地自己選択を扱う利点
居住地 (例: 都市部・郊外部)
都市部
郊外部
居住地別における交通行動の差
居住地 (例：最寄駅までの距離別)
居住地別における交通行動の差
2項型の内生的スイッチング構造の場合
多項型の内生的スイッチング構造の場合
・・・
~1,000m
1,000m~2,000m
2,000m~3,000m
4,000m~
異なる居住地における地域特性の違いが交通行動に与える影響をより詳細に分析可能

## Slide 57: 推定手法の候補
手法 | 説明 | 推定法 | 計算時間 | WAICの推定
EM法 | 尤度の期待値の計算 (Eステップ) と，尤度を最大化するパラメータを求める (Mステップ) を交互に繰り返す手法 | 最尤推定 | 早い | 不可
変分近似 (変分ベイズ法)＊ | 求めたい事後分布とより単純な近似分布との間の差異 (KL divergence) を最小化するパラメータを求める手法 | ベイズ推定 | 早い | 不可
MCMC法 | マルコフ連鎖を用いたランダムサンプリングにより，求めたい事後分布を効率的に近似する手法 | ベイズ推定 | 遅い | 可能
提案モデルのパラメータ推定に用いることができる手法
Bansal, Prateek, et al. “Bayesian estimation of mixed multinomial logit models: Advances and simulation-based evaluations.” Transportation Research Part B: Methodological 131 (2020): 124-142.
＊
提案モデルのパラメータ推定において最尤推定法は不適切
本研究ではモデルのサンプル外予測精度 (汎化誤差) を推定することを必要とするため，MCMC法を採用

## Slide 58: ATEの解釈に関する議論 ①
の期待値の差
Average treatment effect (ATE) の計算
 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 観測
 | 観測 | 欠測
 | 欠測 | 観測
表. 交通行動の観測・欠測
因果効果 (ATE)
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
モデルの不確実性が大きい場合
(予測分布の幅が広い)
モデルの不確実性が小さい場合
(予測分布の幅が狭い)
ATEの点推定値だけでなく，使用するモデルの不確実性を考慮する必要性

## Slide 59: ATEの解釈に関する議論 ②
 |  | 事前分布 の分散 | 
 |  | 0.10 | 0.20
WAIC | 8436.99 | 8436.77 | 8436.81
 |  | 0.10 | 0.20
WAIC | 8436.99 | 8436.77 | 8436.81
表. WAIC
 |  | 事前分布 の分散 | 
 |  | 0.10 | 0.20
ATE () | -0.02 | -0.02 | -0.03
ATE () | -0.07 | -0.01 | 0.06
 |  | 0.10 | 0.20
 | -0.02 | -0.02 | -0.03
 | -0.07 | -0.01 | 0.06
表. ATE
課題: WAICがほとんど変化しない場合におけるATEの解釈
WAICが最小 (サンプル外予測精度が最大) となったATEのみを報告するのではなく事前分布の仮定を変えた場合のATEを含めて，幅を持って結果を捉えることが重要