## Slide 1: 交通行動の分析とモデリング―理論/モデル/調査/応用 11章
B4出江哲也

## Slide 2: 代表的な交通行動モデル
４段階推定法
集計的交通需要予測法
発生
分布
集中
配分
個別トリップに着目
非集計的交通需要予測法
トリップ頻度
目的地
交通手段
経路
交通需要予測手法が集計的な4段階推定法から、個別トリップに着目する非集計交通需要予測法に推移してきたという背景から、4つの段階に対応したモデルが多く開発

## Slide 3: 交通手段選択
選択肢(バス,鉄道…)が明確
→離散選択モデルを適用可能
※ただし、代表交通手段選択に限り、複合交通手段選択には対応していない

## Slide 4: 交通手段選択
選択に影響を及ぼす要因
交通サービス水準（料金、所要時間等）
→説明変数に代入
個人属性（年齢等）・トリップ属性（トリップ目的等）
→説明変数に代入
→セグメント構成のための条件変数に
心理的要因(サービス水準への主観的評価、好ましさ)
→説明変数に代入
→セグメント構成のための条件変数に
サービス水準の不確実性
→不確実性を表す指標を説明変数に導入
→サービス水準の確率分布に基づく効用の期待値の最大化行動としてモデル化
制約条件

## Slide 5: 交通手段選択
代表交通手段のみの分析では、全てのトリップの規定は不可能
例えば、駅へのアクセスについての政策の影響分析ができない
アクセス・イグレス交通手段も含めると、下図のように選択肢は多様。これらを統一的に扱うモデルの開発が課題
自動車
電車
目的地
駐車場1
目的地
駐車場2
目的地
駐車場3
東大前駅
根津駅
上野駅
徒歩
自転車
徒歩
自転車
徒歩
自転車
タクシー
代表交通手段選択
駐車場選択
アクセス駅選択
アクセス交通手段選択

## Slide 6: トリップ頻度選択
重回帰モデル
は、 と がデータとして与えられれば推定可能
トビットモデル
本来トリップ頻度は負の値を取らない
は、 と がデータとして与えられれば最尤推定法にて推定可能
非効用モデル（直接的に確率分布を定義）

## Slide 7: トリップ頻度選択
ポアソン回帰モデル
自然数であるトリップ頻度を、非連続量として扱う
トリップ発生頻度を、ポアソン過程（トリップの微小時間帯における発生確率はλ、微小時間帯ではトリップが複数発生することはない）と仮定
以下の対数最尤関数を最大化し、βを推定できる
非効用モデル（直接的に確率分布を定義）

## Slide 8: トリップ頻度選択
オーダード・ロジットモデル/オーダード・プロビットモデル
トリップ頻度の離散性を考慮
離散選択モデル
トリップ頻度（１回、２回、・・・）のそれぞれを選択肢と見なし、それらの選択肢集合からの選択問題としてトリップ頻度を決定
効用最大化問題として解く
誤差項の定義により、ロジット/プロビット/ネスティッドロジットモデル等に分類される
ネスティッドロジットモデルの際は下図のようなツリー構造をとる
効用モデル（潜在的な心理量を仮定）
0回
1回
2回

## Slide 9: 目的地選択
ゾーンシステム
分析対象の地理平面を複数のゾーンに分割し、ゾーンの集合として地理平面を表現
直接需要モデル
各目的地ごとにトリップ頻度の個人別の集計をとる。目的地を考慮している点を以外はトリップ頻度選択モデルと基本的に同一
隣接する複数の目的地へのトリップ頻度は相関が生じることが考えられ、各目的地へのトリップ頻度の誤差の間の共分散を推定する方法などがある
ゾーン１
ゾーン２
ゾーン３
ゾーン４

## Slide 10: 目的地選択
以下のような効用が最大となる目的地を選択する
目的地の選択肢は数百、数千にもなりうるため、誤差項はガンベル分布を仮定し、ロジットモデルとして定式化することが多い
階層的なゾーンシステムを仮定し、ネスティッドモデルを適用する場合もある
離散選択モデル

## Slide 11: トリップ発生頻度、交通手段、目的地選択の統合モデル
交通手段と目的地
→下図のように、複数の選択次元を違う階層に配置したネスティッドモデル
目的地とトリップ頻度
→ネスティッドモデル
目的地とトリップ頻度を違う階層に配置
→資源配分モデル
一定期間での個人別交通行動集計値の同時生起率を誘導する
次の様な効用最大化問題として定式化
限界効用が単調に逓減する時、
と、Royの恒等式が導かれる
自動車
電車
目的地1
目的地n
徒歩
電車
自動車
徒歩

## Slide 12: 経路選択
混雑現象を需要解析に明示的に導入した集計的交通ネットワーク流（均衡配分）の研究が主流
いくつかの問題点から、実際的な交通需要予測への適用可能性は未だ低い。以下この問題点について述べる。
経路選択モデルを以下のように定義

## Slide 13: 経路選択
課題１：経路選択肢の同定が困難
ネットワーク上のリンクの連なりである経路は膨大な数となり、数値計算が困難
経路間の誤差相関を考えない際にはロジットモデルが適用できるが、効用関数が個々のリンクの総数ではなく経路に固有な属性に依存する際には、ネットワーク形状に固有のモデル化が必要
複数の経路で重複する区間があれば、誤差項の共分散を考える必要があり、選択肢が多いと推定が困難
個人が全ての選択肢経路を考慮しているとも考えられない複数のリンクにより構成される経路の属性を認知し選択しているとすると、経路選択肢集合の同定が困難

## Slide 14: 経路選択
課題２：不確実性下の意思決定の記述の問題
経路による所要時間は確率的に変動し、利用者は所要時間を曖昧に認知したまま意思決定を行う。運転者の認知所要時間を確率変数とした上で期待効用最大化仮説を適用するというアプローチがある。
しかし期待効用最大化仮説は、意思決定者は必ずしも危険回避選好を持たないという実証知見(リフレクション効果)、記述方法により意思決定が異なるという実証知見(フレーミング効果)等により批判される。
状況依存焦点モデルではこれらを含めた実証知見を説明可能であり、適応可能性が高い
は主観的な所要時間の確率分布であり、定式化には不明点が多い。
不正確確率理論、ファジー理論に基づいた行動モデルが実用性を期待されている。