## Slide 1: スタートアップゼミ
社会基盤交通研B4
佐津川功季

## Slide 2: 多項プロビットモデル
ロジットモデルの弱点である、誤差項の独立性という仮定に対して、多変量正規分布を用いて選択肢間の相関を表現したモデル。効用関数において確率項ベクトル
において、平均値をそれぞれ0、共分散行列をΩ(J×Jの行列）と仮定する。このときΩijが選択肢iとj間の共分散にあたり、もし全て共分散が0ならばロジットモデルと相違無い。
この場合選択肢間の相関などを自由に表現できる。
ただし計算には、J回の多重積分を必要とし、選択肢の数が多い場合計算が極めて困難になるのが問題。

## Slide 3: 計算について
このような計算をしなければならないので非常に難しい。

## Slide 4: Mixed logit モデル
計算を簡易にするために用いられる。
確率項を、共分散を持つ項と選択肢に固有の独立誤差項(ガンベル分布に従う)に分解する。
を共分散行列Ωに従う誤差項、 を選択肢に固有の誤差項とすると、選択確率は
となる。fは多変量正規分布の密度関数とする。多重積分が残るのは変わりないが、モンテカルロシミュレーションによる近似を行うことにより近似の値を算出することが可能である。

## Slide 5: 複数データに基づくモデル推定
複数のデータをモデル推定に用いる場合・・・データの特徴に注意
・集計データと非集計データの違い
・RPデータとSPデータの違い
・異なる地域におけるデータでは、地域の特徴がどのように反映されているか
・異なる時点ではどのように反映されているか、また時点間の繋がりの捉え方
・カウントデータとアンケートデータの違い
モデル化の枠組みとしては・・・
①あるデータソースから推定されたモデルを、別のデータによって更新
②複数のデータソースの特徴を考慮して、モデル推定時に同時に使用
重要なのはデータもパラメータも確率変数であり、バイアスに左右されるということ

## Slide 6: RP/SPモデル
RP、SP両データを同時に利用して離散選択モデルを推定する方法。
特徴としては
①：RPデータを使用することでSPバイアスの影響を需要予測から除去できる。
②：属性間のトレードオフを示すパラメータを両データから同時に推定することにより統計的な有効性を上げることができる。
③：新しいサービスについての変数等RPからは同定できないパラメータを推定することができる。

## Slide 7: RP/SPモデル
各データごとにモデルを定式化
ここで ：個人nの選択肢 i に対する説明変数ベクトル、 ：未知係数ベクトル
はランダム項の分散の違いを示すスケールパラメータ

## Slide 8
はそれぞれRPモデル、SPモデルで異なる係数を持つ説明変数ベクトルであり がSPバイアスを表している。
これのパラメータ推定をする場合にはロジットと同様に最尤法を用いる。このときそれぞれは
となる。これを最大化することでパラメータの推定ができる。

## Slide 9: RP/SPモデル
パラメータの推定はロジットモデルの推定と同様尤度の最大化によりそれぞれ求めることができ、RPとSPの確率項が独立であるのならば線形結合した尤度の最大化によりパラメータを求めることができる。独立でなくても一致推定量を得る。
ただし、μを導入したことによりパラメータについて非線形であるために、専用のプログラミングが必要となるところは注意する点である。

## Slide 10: RP/SPモデル
各尤度を段階的に求めていくことにより、パラメータの非線形性を避けたものが段階推定法である。
①SPデータの尤度関数を最大化しパラメータの推定値 と を得、次の値を計算する。
②RPモデルについて確定項を
としこれから最大尤度を算出、以下のパラメータを推定する。

## Slide 11: RP/SPモデル
これまでは通常の段階推定法だが、次の手順を行うことによりパラメータの制度を向上できる。
③ と を 倍してスケール変換されたSPデータを作成する。この条件下で同時推定を行い新たにパラメータを算出する。
この同時推定はパラメータについて線形であり比較的簡易に求められる。

## Slide 12: 離散選択モデルの応用
効用関数中の係数パラメータは、母集団中で同一であるとしていた。→個人ごとに嗜好の差があると考える方が自然。運賃を重視する人や移動時間を重視する人など。
対処法の１つとして性別、所得、職業等の個人属性を変数に導入する方法がある。
ここで は性別、所得をあらわす変数とパラメータ。
他にもサービスレベル変数のパラメータを個人属性に従って変化させることもできる。例えば運賃が性別によって効用に与える影響が違うとするなら とすることにより説明可能。

## Slide 13: 離散選択モデルの応用
データを嗜好がおおよそ均一と見られるサブグループに分けてからグループごとにパラメータを推定することも多い。
このサブグループをマーケットセグメントと呼ぶ。先の個人属性変数の導入の代わりにあらかじめセグメンテーションによって個人属性を説明したものと言える。
モデルに必ずつきまとう問題は「どの変数によって行動を説明するか」ということであり、先のモデルもそうだしこのモデルにも言えることだが、どのような個人属性によって嗜好の異質性を表すことができるかは先験的に、または試行錯誤的に決めなくてはいけない。

## Slide 14: 選択肢集合の考え方
通常、離散選択モデルは個人個人の選択肢集合にどのような選択肢が含まれているかが明確に分かっている場合のみ適用可能。
このとき、例えば運転免許を保有していない人は自動車という選択肢を除去するべきである。
またかなり遠い距離に対し、徒歩という手段でアプローチする人は特別な理由（健康上の理由とか）がない限り選択されないと考えられ、選択肢集合から除去するべきである。
誤った選択肢集合のもとでモデルを推定した場合、パラメータに誤差が生じる可能性がある。

## Slide 15: 選択肢集合の考え方
選択肢の範囲は明確に分かっており、IIA特性が成り立っているが、選択肢の数が膨大なでありすべてを書き下すことが困難な場合、選択肢の集計化が方法の１つとしてある。
ここでμはスケールパラメータであり、Mは集計化された選択肢iの中の要素選択肢数である。
第二項は、確定効用値に集計された規模の補正項が入っていることを示している。

## Slide 16: 選択肢集合の考え方
選択肢集合が分析者にとって不確定である場合には、確率的な選択肢集合を考えた分析が有効
Gは選択肢の全ての部分集合の集合、Cは選択肢集合であり、個人nの選択肢集合がCである確率を で表している。
このモデルは選択肢集合の形成と、選択肢集合という所与のもとでの選択行動という二段階での構成になっており、この二つの段階が行動論的に異なる規範に基づいている場合でも、この式を用いて選択肢集合の不確実性を考慮したものとして表現できる。

## Slide 17: 便益指標としてのログサム変数
ログサム変数において となるように設定すると、ログサム変数は全選択肢の最大効用の期待値となる。
これには選択肢集合の合成関数として望ましい二つの性質があり、新しい選択肢が加わるとログサム変数の値は必ず大きくことと、選択肢の確定効用があがるとログサム変数の値は大きくなることである。 を の部分集合とし、

## Slide 18: 便益指標としてのログサム変数
これらから、政策施行前後におけるログサム変数の変化が消費者余剰に等しいことがわかり、便益計算に利用することが可能となる。施行前後の効用値を示す数字をそれぞれ１、２とし、
この式は効用レベルでの無次元数なので金額単位に直すには費用の係数値で割り戻せば良い。